## Slide 1: Neinvazivní ventilace
NIV, CPAP

## Slide 2: NIV - definice
aplikace ventilační podpory bez použití invazivního zajištění DC
bez ETK či TSK
může být použita ke zvládnutí akutního i chronického respiračního selhání
aplikace v intenzivní péči i domácí ventilační péči

## Slide 3: NIV – způsoby užití
Neinvazívní ventilace pozitivním přetlakem – NIPPV
Neinvazivní ventilace negativním tlakem
Vysokoprůtokové podávání O2 nosní kanylou

## Slide 4: NIV – indikace a využití
CHOPN
Asthma
Plicní edém – kardiogenní
Neuromuskulární onemocnění s hypoventilací
OSA/dekompenzované cor pulmonale
Pooperační hypoxemie, respirační tíseň
Omezená terapie, DNR

## Slide 5: NIV - kontraindikace
Koma
Srdeční a dechová zástava
Těžká oběhová nestabilita
Krvácení do GIT
Nedostatečná ochrana DC
Křečové stavy
Stavy s rizikem obstrukce horních DC

## Slide 6: Kriteria ke zvážení zahájení NIV
kooperující pacient
dechová tíseň
tachypnoe > 25d/min
zvýšená dechová práce – zapojování pomocných dýchacích svalů
hyperkapnie, respirační acidosa
hypoxemie, zejména při předpokladu rychlé úpravy stavu (plicní edém)

## Slide 7: NIPPV
Využívá stejného principu jako invazivní ventilace pozitivním přetlakem
Ventilační podpora je poskytována přes těsnící obličejové masky nebo „helmu“
Mod ventilační podpory – nejčastěji CPAP, BIPAP, PSV

## Slide 13: NIV s využitím podtlaku
Asistované inspirium aplikací negativního tlaku na hrudní stěnu v inspiriu
Spíše historický význam
Současné klinické užití – Hayekův oscilátor – COPD, bronchiektazie

## Slide 14: Hayekův bifasický oscilátor

## Slide 15: Neinvazivní ventilace
CPAP, NIV

## Slide 16: NIV – high flow nosní O2
Vysokoprůtokové podání O2 nosní kanylou – 30-60l/min
Ohřátý a zvlhčený kyslík
Umožňuje podání vyšších FiO2 a zmenšení mrtvého prostoru vydechovaného CO2
Neumožňuje navýšení inspiračního dechového objemu
Vytváří nízkou hladinu PEEP – cca 0,5cm na každé navýšení průtoku o 10l/min